Тема уроку: Шрифти. Конструкція букв та цифр. Оформлення основних написів, титульних аркушів.

Креслярські шрифти

Написи на кресленнях і інших конструкторських документах, виконаних від руки повинні відповідати ГОСТ2.304-81.

Розмір шрифту h - величина визначена висотою прописних букв в міліметрах. Висота прописних букв h вимірюється перпендикулярно до підстави рядка.

Наприклад, у шрифті десятого розміру висота великих букв (а також цифр) дорівнює 10 мм, а маленькі букві відповідають попередньому розмиру – 7

Встановлюються наступні розміри шріфта:1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40 .

Вживання шрифту 1,8 не рекомендується і допускається лише для типа Б.

ГОСТ 2.304-81 встановлює чотирьох типів шрифту: Тип А(d=h/14) і Тип Б(d=h/10) без нахилу і з нахиломибіля 75о

Такий кут можна побудувати з допомогою двох косинців — одного з кутом 45° і другого з кутом 30° або діагональю прямокутника з віносінами сторін 1\4

Тип визначається параметрами шрифту: відстанями між буквами, мінімальний крок рядків, мінімальна відстань між словами і товщина ліній шрифту

Крім того стандартом передбачається форма прописних і рядкових букв і цифр, різних знаків.

Ми з Вами вчимо шрифт типу Б.

Ширина великих букв дорівнює = (5/7)h. Виняток становлять великі букви Д, Ж, Ф, Щ, Ш, Ы і Ю, ширина яких дорівнює їх висоті. Ширина великої букви М  дорівнює = (6/7)h.
Товщина ліній великих букв дорівнює = (1\7) h.

Ширина більшості малих букв дорівнює = (3/7)h. Ширина малих букв ж, м, т, ф, ш, щ, ь, ы і ю дорівнює = (4/7)h. Товщина ліній в малих буквах дорівнює = (1/10)h. Висота  малих букв р, у, б, в,д, й, і, ї, ф буде дорівнювати h. Якщо напис складається з великої і малих букв, то велика буква має товщину ліній ту саму, що й малі букви, тобто = (1/10)h, як в слові «Верстат»

Відстань між словами мусить бути не менша, ніж висота (h) великої букви.
Відстань між рядками беруть не менше, ніж висота (h) розміру шрифту.

Приклад форм букв та цифр, відстані між буквами наведені в практичній роботі. Скачайте та роздрукуйте на аркуші формату А4 дві сторінки з буквами та буквосполученнями, та заповніть за зразком пусті місця.

Також Вас чекає графічна робота №1 – Типи ліній. Шрифт. Для цієї роботи Вам потрібно підписати титульний аркуш. Зразок аркуша з розмірами також є на сайті ad-dtrek.at.ua

ЗАПИТАННЯ

якій кут нахилу літер у креслярському шрифті? \ 75градусів

як побудувати кут 75 градусів? \ двома косинцями 45+30, чи диагональю прямокутника 1:4

якщо висота маленької букви А у шрифті дорівнює 7, то який це розмір шрифту?\ 10

якщо висота маленької букви Б у шрифті дорівнює 7, то який це розмір шрифту?\ 7

чим відрізняється шрифт типу А від типу Б? \він ужчий, більш плотний.

Товщина лініі прописної та строчної букви у 10 шрифті однакова?/ так і ні