## Тема: вигляди, розрізи прості

Вигляд - зображення зверненої до спостерігача видимої  частини поверхні предмета. Для зменшення кількості зображень допускається на видах показувати необхідні невидимі частини поверхні предмета за допомогою штрихових ліній.

Встановлюються  наступні назви видів, одержуваних <vars>одержувані</vars> на основних площинах проекцій:

1-     вигляд спереду (головний вигляд);

2-     вигляд  зверху;

3-    вигляд ліворуч;

4-     вигляд праворуч;

5-     вигляд знизу;

6-     вигляд позаду.

Назви видів на кресленнях надписувати не слід, за винятком випадку, коли види зверху, ліворуч, праворуч, знизу, позаду не перебувають у безпосередньому проекційному зв'язку  з головним видом

При порушенні проекційного зв'язку, напрямок  проектування повинний  бути зазначен стрілкою біля  відповідного зображення. Над стрілкою й над отриманим виглядомслід нанести ту саму   прописну букву

Малюнок 1. Корпусна деталь

Якщо яку-небудь частину предмета неможливо показати на основних видах без викривлення форми й розмірів, то застосовують додаткові вигляди, одержувані на площинах, непаралельних основним площинам проекцій (мал. 2, ).

Малюнок 2. Розташування й позначення додаткового вигляду

Коли додатковий вигляд розташований у безпосередньому проекційному зв'язку з відповідним зображенням, стрілку й позначення виглядуне наносять (мал. 3).

Малюнок 3 Додатковий вигляд побудований без порушення проекційного зв'язку

Додатковий вигляд допускається повертати, але зі збереженням, як правило, положення , прийнятого для даного предмета на головнім зображенні; при цьому позначення вигляду повинне бути доповнене умовним графічним позначенням

Зображення окремого, обмеженого місця поверхні предмета називається місцевим виглядом (Г, мал.1). Місцевий вигляд  може бути обмежений лінією обриву, по можливості в найменшому розміру,  або не обмежений.

Співвідношення розмірів стрілок,

Розріз - зображення предмета , подумки розсіченого однією, або кількома площинами . На розрізі показують те , що знаходиться  в січній площині й що розташоване за нею.

Залежно від  числа січних площин розрізи поділяються на:

прості - при одній січній площині

складні - при декількох січних площинах

Залежно від  положення  січної площини розрізи бувають:

горизонтальні - січна площина паралельна горизонтальній площині

У будівельних кресленнях горизонтальним розрізам можуть привласнюватися інші назви, наприклад, "план";

вертикальні – фронтальний та профільний, якщо січна площина паралельна фронтальній та профільній площинні проекцій відповідно

похилі -січна площина становить із площиною проекцій кут , відмінний від прямого

Складні розрізи бувають східчасті, якщо січні площини паралельні, і ламані, якщо січні площини перетинаються

Розрізи називаються поздовжніми, якщо січні площини спрямовані направлені уздовж довжини або висоти предмета, і поперечними, якщо січні площини перпендикулярні до довжині або висоті предмета